## Slide 1: Gestão de Água e Barragens em Cascata
Jerry W. Webb, P.E., D.WRE
Principal Engenheiro Hidrológico e Hidráulico
Líder da Comunidade de Práticas Hydrológicas, Hydráulicas & Costeiras
US Army Corps of Engineers, Headquarters
Jerry.w.webb@usace.army.mil
Oficina de Segurança de Barragens
Brasília, Brazil
20-24 maio 2013

## Slide 2: Agenda
Políticas e Responsabilidades na Gestão de Recursos Hídricos
  Manuais de Controle de Água
  Planos de Enchimento do Reservatório
  Operações do Projeto
Sistema de Gestão de Água do USACE (CWMS)
  Sistemas de Dados para Controle de Água
  Gestão de Água em Tempo Real
  Gerenciamento de Riscos/Informado por Riscos
Barragens em Cascata

## Slide 3: Políticas/Responsabilidades para Gestão de Água Guardiães dos Recursos Hídricos do nosso país
Gestão de Água toma decisões diariamente que afeta as pessoas, a economia e o meio ambiente.
Gestão de Água é função Crítica à Missão para subsidiar a tomada de decisões relacionadas à regulagem de reservatórios, controle de cheias, hidreletricidade, navegação, qualidade de água, abastecimento de água, meio ambiente, recreação, irrigação, peixes, vida silvestre e outros projetos relacionados aos objetivos de recursos hídricos no âmbito do Corps.
Em primeiro lugar, realizamos a nossa missão seguindo os planos aprovados de controle de operações de água documentados nos manuais de controle de água
Notes: First, I would like to discuss what Water Management means in the Corps.

## Slide 4: Gestão de Água
Operação do Projeto
  Falha do projeto pode ser decorrente de operação indevida
  Minimizar operação indevida com procedimentos e planos documentados
  Inspeções Periódicas/Testes
  Manuais de Controle de Água
Notes: Things to check every year.
Contacts
Phone numbers
Operational requirements (flow augmentation, flood regulation,new physical limitations, etc)
Stage-discharge relationships
Things to update in the Manual
Operations description
Project configuration (new outlets or new limitations?)
Statistical information
Lake storage-elevation (have you lost storage?)

## Slide 5: Manuais de Controle de Água
Os manuais têm como principal objetivo o uso cotidiano para controle de água em todas as condições previsíveis que afetam um projeto ou sistema.
Comandantes de Divisões ou Distritos irão desenvolver planos de controle de água conforme exigido por Seção 7 da Lei de Controle de Enchentes [1944 Flood Control Act], a Lei Federal de Energia [Federal Power Act] e Seção 9 da Lei Pública 436-83 referente a todos os projetos localizados nas suas áreas, em conformidade com ER 1110-2-240.
Eles devem ser elaborados em conformidade com as diretrizes existentes:
  Regulação de Engenharia ER 1110-2-240, Gestão de Controle de Água
  Manual de Engenharia EM 1110-2-3600, Gestão do Sistema de Controle de Água
  Regulação de Engenharia ER 1110-2-8156, Elaboração de Manuais de Controle de Água
  Princípios Operacionais Ambientais ER 200-1-5
Notes: ER 1110-2-240: “Water control plans will be developed for reservoirs, locks and dams, deregulation and major control structures and interrelated systems to conform with objectives and specific provisions of authorizing legislation and applicable Corps of Engineers reports. They will include any applicable authorities established after project construction. The water control plans will be prepared giving appropriate consideration to all applicable Congressional Acts relating to operation of Federal facilities.”

## Slide 6: Gestão de Água ER 1110-2-8156
Conteúdo
I Introdução
II Descrição da Bacia
III Descrição do Projeto
IV Climatologia
V Hidrologia
VI Regulação Sazonal
VII Regulação de Controle de Enchentes
VIII Armazenamento para Conservação
IX Utilização de Água Armazenada
X Instalações de Hidrometeorologia
XI Responsabilidades e Instruções de Emergência
Notes: A couple of chapters are critical to day-to-day
XI - includes standing orders to dam tenders. What are these? Could also be termed "Emergency Action Procedures" or something similar. They describe the actions to be taken should communications be cut or reduced.

## Slide 7: Plano de Controle de Água
Instruções vigentes para licitações de barragens
Capacidade do canal e pontos de controle
Taxa de mudança de descarga
Plano de Controle de Enchentes
  Normal e emergencial
Notes: Standing instructions to damtender – Normal conditions, communication outage, unforeseen emergency.
Flood control plan – Release schedule, downstream controls, gate operation curves, example floods.
Rate of release plan – Safety to downstream populations
Planned deviation – Notification requirements
Unplanned – Minor deviations
Emergency – Drowning, chemical spills, equipment failure

## Slide 8: Plano de Ação Emergencial
Fluxograma de Notificação
Detecção de Emergências, avaliação, classificação
Responsabilidades
Prontidão
Mapas de Inundação
Notes: Notification – Prioritized list of notifications
Emergency detection, evaluation, and classification – Procedures for identifying problems and taking quick and appropriate action
Responsibilities – EAP related tasks. Dam owners develop and maintain EAP, state and local emergency management provide warning and evacuation.
Preparedness - Actions to mitigate or alleviate effects of a failure.
Inundation maps – Delineate areas affected by failure

## Slide 9: Plano de Enchimento do Reservatório
Necessário para
  Primeiro enchimento de um novo reservatório
  Modificação significativa a um reservatório existente
  Reservatórios que não foram enchidos à elevação especificada no projeto

## Slide 10: Plano de Enchimento da Barragem
Informado por riscos
  Modos Potenciais de Falha e Consequências
Plano de Controle de Água
Plano de Inspeção e Monitoramento
Plano de Instrumentação
Instruções para observadores
Plano de segurança pública e contingências

## Slide 11: Plano de enchimento da Barragem
Aprovado pelo Oficial de Segurança de Barragens do Distrito e encaminhado ao Oficial de Segurança de Barragens do MSC para maiores informações
Plano de controle de água apoia o plano de enchimento do reservatório elaborado de acordo com ER 1110-2-240

## Slide 12: Operações Normais
Notes: Chapter 7 describes operations.
Projects usually have a conservation elevation that has to be maintained in order to balance the purposes.
While maintaining that conservation elevation (usually have a +/- band) things such as low flow, rate of change etc must be considered.

## Slide 13
Controle de Enchentes
2.13m
2.44m
2.74 m
RESERVATÓRIO
Medição no Rio
a jusante
Manter nível do reservatório
Armaze-
namento
Estágio de Controle no Inverno
Estágio de Controle no Verão
3m
Fluxo de saída
Fluxo de entrada
Notes: This is an interactive slide viewed in “slide show” format. It shows a general flood control operation during a storm event. Click to advance the animation
A storm moves in and the stream begins to rise.
Stream elevation approaches control stage.
Outflow is reduced in order to reduce the amount of water downstream in an attempt to keep the stream elevation below the control stage. The lake begins to store water.
As the storm moves out of the area and stream elevation starts to fall, the lake begins to release water.
In order to get rid of excess water as quickly as possible, the lake increases the release as stream elevation falls even farther.
Notes: 1. A Control Stage is an elevation above which damage occurs. It is not necessarily flood stage. It can be higher or lower
Notes: 2. Normal operation is based on rainfall on the ground. It is not based on forecasted rainfall.

## Slide 14: Operações durante Enchentes
Notes: Note previous slide photos to these.
Once the pool is in flood control, you are balancing inflow, storage and outflow to the best of your ability to reduce downstream damages.

## Slide 15
Cheatham

## Slide 16: Operações durante Secas
Seca...tempo atipicamente seco e/ou suficientemente prolongado para que a deficiência de água cause um “sério desequilíbrio hidrológico”
Reservatórios: Cada reservatório tem seu Plano de Contingência de Secas que prevê a liberação para comunidades a jusante.
Eclusas do Rio Mississippi: normalmente não há operações de secas; fluxo de entrada = fluxo de saída.
Notes: This photo is of Lake Traverse during the drought of the 1930’s.

## Slide 17: Abastecimento de Água
O Corps pode estabelecer convênios de Abastecimento de Água para efeito de usos municipais ou industriais.
O Corps também pode estabelecer convênios temporários menores de abastecimento de água durante secas declaradas pelos Estados.
Abastecimento de Água representa uma quantidade mínima da água armazenada nos reservatórios do Corps.

## Slide 18: Emergências e Operações Especiais
Notes: All reservoirs have emergency action plans that lay out what to do for different situations that could occur at the dam. Events are normally classified into a system that will help determine the severity of the problem. Example: Lake Darling Dam has three levels: Level 1 is an unusual event that is a slowly developing situation that may endanger the structural integrity of the dam. Level 2 is an emergency event that is rapidly developing and could quickly lead to dam failure and flash flooding downstream of the dam. Level 3 is an emergency event where dam failure or flash flooding downstream of the dam is imminent.
Emergencies or special operations can also occur from outside sources and not be a concern of dam failure. Examples where operations may have to change drastically and differ from the manual include drownings/missing people, bridge failure, etc. The photo is of the collapse of I-35W in the tailwater of Lower SAF Lock and Dam.

## Slide 19: Cooperação entre Múltiplas Agências
Tennessee – Sistema do Rio Cumberland
Rio Cumberland tem 4 projetos de armazenamento e 4 de navegação de queda alta, totalizando 10 projetos
O Rio Tennessee, com 13 grandes projetos de armazenamento e 9 de queda alta, sendo um total de 54 projetos
Notes: CWMS must allow for multi-agency exchange of data and sharing of results.
shown here is as an example is where TVA, Nashville District and LRD work together to manage 64 dams within two river systems to produce primarily peaking hydropower, flood control and navigation.
Together they produce 125 Billion KW hrs of hydropower annually (about 65 cents per KW hr)

## Slide 20: Cooperação Internacional
Sistema do Rio Columbia
Hidreletricidade, Passagem de Peixes, Navegação, Controle de Cheias (derretimento de neve), Tratado do Canadá, Tratado dos indígenas, Privado, multi-agências, Internacional
Notes: The results of CWMS computation and analyses must be accepted internationally and must handle the complex issues related to the quality and volumes of water crossing back and forth between Canada and the US.
The Columbia River System shown has an inter mingled group of various federal agencies which include Corps & Bureau dams, Private Energy dams and BC Hydro dams
Which all must be operated in accordance complex Canadian and Indian treaties.

## Slide 21: Agenda
Políticas e Responsabilidades na Gestão de Recursos Hídricos
  Manuais de Controle de Água
  Planos de Enchimento do Reservatório
  Operações do Projeto
Sistema de Gestão de Água do USACE (CWMS)
  Sistemas de Dados para Controle de Água
  Gestão de Água em Tempo Real
  Gerenciamento de Riscos/Informado por Riscos
Barragens em Cascata

## Slide 22: Um Sistema de Dados para Controle de Água (WCDS)
NWS/RFC
Agência Local/Estadual
NWS/RFC
Agência Local/Estadual
Dados GOES &
NOAAPort
VHF
LoS
Data
Central de Dados
De Linha Alugada
Central de
Dados na Internet
WMS
GOES
Fonte de Rede
Nacional
Instruções para e do
Operador da Barragem
O WCDS do Distrito
Notes: The WCDS is comprised of data, computers, networks, and models.
Maintaining the WCDS is critical to Water Control’s mission.
Data needs to be received 24/7.
The data that is received is
  quality controlled
  archived

## Slide 23: CWMS
Sistema abrangente e integrado para suporte em tempo real à tomada de decisões sobre controle de água
Sistema de base de dados para recuperação completa/verificação de dados
Ampla gama de software de modelagem hidrológica/hidráulica para avaliar decisões operacionais e comparar o impacto de vários cenários do tipo “E se...?”
Arquitetura Cliente / Servidor, com conjunto completo de ferramentas de visualização para avaliar dados e modelar resultados
Conjunto completo de Manuais de Usuários, Manuais de Instalação, Treinamento e SuporteTécnico
Notes: In summary CWMS it is a:
- Comprehensive and integrated system
- Capable of data management
- A full range of hydrologic modeling
- Including "what if" analysis
With a complete set of visualization tools for making water control decisions.
And as an added bonus they provide Comprehensive Training, Manuals and Full Technical Support

## Slide 24
Data Collection
Data Base
Modeling
Information dissemination
Data
Visualization
RAS
(Hydraulics)
FIA
(Damages)
ResSim
(Storage)
HMS
(Hydrology)
Modelagem de Bacias Hidrográficas
Modeling
Notes: The watershed modeling piece contains 4 independent modeling components

## Slide 25: Modelagem de Rios e Mapeamento de Inundações
Notes: It is the most used hydraulic model in the entire world. It is considered the staple for determining flood elevations on streams and rivers.
These flood profiles are then used to develop flood inundation maps.
These maps are used by decision makers and emergency managers to safe lives and property during flooding situations.

## Slide 26: Sistema de Dados para Controle de Água Programas Nacionais de Medição
Notes: Often Districts enter into a cooperative stream gaging agreement with the USGS to maintain our gages and provide ratings.
Districts may also have their own gage crew. The gage crew takes care of ordering equipment for USGS sites and Corps sites, fixing Corps gages, etc.

## Slide 27: Integração/Uso de Produtos NWS
QPFs

## Slide 28: Análise de Precipitação
Precipitação é processada com base em uma malha.
Dados observados a partir do NEXRAD ou interpolados a partir dos medidores.
Cenários Futuros de Precipitação:
  Previsões Quantitativas de Precipitação NWS (QPF)
  Múltiplos do QPF
  Entrada manual ou cenários-padrão (E se?)
    Tempestividade
    Localização ( “zonas” de bacias hidrográficas)
Notes: HMS is a data hog and requires as much data as can be found including both continuous or intermittent data.
This include data inputs from thousands of gages nationwide as well as NWS radar data , and any other data we can get loaded into our CWMS database.

## Slide 29: Desafios, Questões e Preocupações
Incorporar a variabilidade climática e cenários de mudança para antecipar planejamento e operações de gestão de água
Aumentar flexibilidade da operação dos sistemas mediante a revisão e atualização de manuais de controle de água
Implementar CWMS em nível nacional. Programa com valor estimado de $125 milhões.

## Slide 30: Regulação de Estiagem
Liberação da água do reservatório de armazenamento (compensação) a fim de atingir metas de temperatura e/ou vazão a jusante.
Foram elaboradas metas para regulação em períodos de estiagem adotando o princípio de que: “a solução para a poluição é a diluição”, com vistas a garantir a qualidade da água a jusante.
Notes: Original national policy until the Clean Water Act of 1972 was the “solution to pollution was dilution”. The Clean Water Act re-focused addressing the problem of AMD to the source (point and non-point)

## Slide 31: Manuais Mestre de Controle de Água
Requisitos para Reservatórios a serem operados pelos Sistemas
Dois Reservatórios de Controle de Cheias, Hidreletricidade, Abastecimento de Água, Recreação e de Queda Alta “Ambientais” que alimentam Barragens Hidrelétricas a Navegação a Jusante
Notes: CWMS must allow the user to Evaluate and Operate our dams as a system -- and to meet “all” authorized project purposes.
Shown is an Example of a typical Corps system where you have headwater and tributary dams storing water for water supply and flood control --- and navigation dam passing water down the system to generate hydropower while also maintaining navigation pool

## Slide 32: Operação do Modelo do Sistema
Script de visualização similar ao AUTOREG foi acrescentado
Projetos = 22*
Confluências = 69
Trechos/cursos = 38

## Slide 33: HEC-ResSim
Reservoir Network Module
Rule Stack
Notes: Function of internal or external variables

## Slide 34: Agenda
Políticas e Responsabilidades na Gestão de Recursos Hídricos
  Manuais de Controle de Água
  Planos de Enchimento do Reservatório
  Operações do Projeto
Sistema de Gestão de Água do USACE (CWMS)
  Sistemas de Dados para Controle de Água
  Gestão de Água em Tempo Real
  Gerenciamento de Riscos/Informado por Riscos
Barragens em Cascata

## Slide 35: Memorando do Departamento de Engenharia do Estado de Colorado 1983
“Barragem em Cascata falhou devido ao galgamento decorrente de enchentes vindas da ruptura da Barragem Lawn Lake. A combinação de forças hidroestáticas e erosão dos encontros e das fundações foram a causa mais provável da ruptura da barragem.”

## Slide 36: Ruptura da Barragem em Cascata

## Slide 37: Ruptura da Barragem Lawn Lake, 5ª-feira, 15 de julho, 1982
Tipo de barragem: Aterro
Altura da barragem: 8 m
Dam crest length: 170 m
Volume do reservatório: 831366 m3

## Slide 38: Lago Cascade
Barragem de Gravidade em Concreto
Altura: 5.18m
Comprimento: 43.58m
Construído em: 1908
Armazenamento:14925 m3
Autorizado para Hidreletricidade

## Slide 39: Fluxos no Trecho Lawn Lake – Lago Cascade

## Slide 40: Rompimento/Galgamento da Barragem Cascade
A Barragem rompeu: 7:42 da manhã (em torno de 2 hrs, 12 minutos após a ruptura da Barragem Lawn Lake.

## Slide 41: Ruptura de Barragem leva água rumo a Estes Park

## Slide 42: Consequências a Jusante
3 mortes Danos=$31 milhões

## Slide 43: LEARNING OBJECTIVES
Using the course manual, references and lecture notes, the student will be able to understand hydrologic and hydraulic aspects of dam safety program. After this presentation, the student will be familiar with concepts, terminology and inter-relationships between hydrologic, hydraulic and water management considerations essential in the engineering analysis associated with the administration of the USACE Dam Safety program.
PERGUNTAS