## Slide 1: Inspeções de Segurança de Barragens
Robert Taylor, P.E.
Gerente do Programa Regional de Segurança de Barragens
U.S. Army Corps of Engineers
Great Lakes & Ohio River Division
Robert.E.Taylor@usace.army.mil
Oficina de Segurança de Barragens
Brasília, Brasil
20-24 Maio 2013

## Slide 2: Inspeções
Planejamento
Equipamento
Procedimentos de Inspeção
Identificação de Deficiências
Documentação
Notes: Getting away from specifically HSS and moving to Inspeção of all structural items, preparation for Inspeções includes proper Planejamento, stc.

## Slide 3: Planejamento de Inspeções
Revisão de Relatórios de Inspeções anteriores
Revisão de Estabilidade
Revisão dos Dados Materiais, Registros de Construção, Registros de Operação, Registros de Manutenção
Revisão dos Dados de Instrumenção, pesquisa de Fissuras
Preparação do Checklist

## Slide 4
Equipe de Inspeção
Notes: Assemble team appropriate for Inspeção.

## Slide 5: Service Bridge
Notes: Climb teams can be used to inspect piers and other otherwise inaccessible areas.

## Slide 6: Equipamento de Inspeção
Equipamentos de segurança, escalando com cadeirinha de alpinismo
Capa de chuva, botas de borracha
Martelo de Rocha, Canivete, Sonda
Lanterna
Óculos de campo
Câmera
Fita métrica, Medidor de Fissuras
Pesquisa de Fissuras, Caderno de Checklist
Veículo Operado Remotamente
Notes: Field glasses can help with visual Inspeções of inaccessible items.

## Slide 7: Procedimentos de Inspeção
Conversar com a equipe de projeto
Visão à distância e ao longo de alinhamento
Mão na massa (próxima e pessoal)
Sistemática, completa
Visão, Som, Cheiro, Tato
Segurança em primeiro lugar!
Notes: Ops personnel can give important info that can aid you in Inspeção.

## Slide 8: Documentação
Mantenha SIMPLES
    Desenhar a deficiência
    Medir a deficiência
    Fotografar a deficiência
    Localizar a deficiência
Notes: To locate deficiency, identify monolith numbers.

## Slide 9: Crista

## Slide 10: Observando movimentos na Crista

## Slide 11: Observação ao longo dos parapeitos

## Slide 12: Talude de Montante e Crista

## Slide 13: Talude de Juzante e a Crista

## Slide 14: Padrão Zig-Zag de Inspeção de Talude
Notes: Good for short dams and slopes not too steep.

## Slide 15: Padrão em Paralelo de Inspeção de Talude

## Slide 16: Inspeção de Talude

## Slide 17: Infiltração na Ombreira
Notes: Note green grass (seepage in D/S left abutment.)

## Slide 18: Deterioração do Rip Rap

## Slide 19: Deterioração de Rip Rap

## Slide 20: Tocas de Roedores

## Slide 21: Tocas de Roedores

## Slide 22: Tocas de Roedores

## Slide 23: Crescimento de Árvores no Maciço

## Slide 24: Crescimento de Árvores no Maciço

## Slide 25: Acesso ao pé de jusante

## Slide 26: Contatos

## Slide 27: Crescimento de Árvores no Maciço

## Slide 28: Crescimento de Árvores no Maciço

## Slide 29: Checar os drenos de alívio
Notes: Relief wells are designed to help control seepage pressures that could lead to piping or instability by collecting seepage and discharging it safely downstream. Visually check whether flow is occurring. Determine if a flow should be present based on previous readings and current reservoir level. Measure flow rate with weir, flume, or bucket and stopwatch and compare with expectations. Check turbidity.

## Slide 30: Medidores da vazão nos drenos de alívio

## Slide 31: Medidor de Vazão – Calha Parshall 48”

## Slide 32: Calha Parshall

## Slide 33: Calha Parshall

## Slide 34: Vertedouro de Soleira Espessa

## Slide 35: Vertedouro de Soleira Espessa

## Slide 36: Vertedouro de Soleira Espessa

## Slide 37: Dreno contínuo

## Slide 38: Dreno contínuo

## Slide 39: Dreno contínuo

## Slide 40: Movimento Vertical da parede

## Slide 41: Deslocamento do vertedouro

## Slide 42: Deslocamento do vertedouro

## Slide 43: Condutos e Bacias de Dissipação

## Slide 44: Condutos e Bacias de Dissipação

## Slide 45: Condutos e Bacias de Dissipação
Loss of Cement in Concrete
Leaking Cracks in Conduit

## Slide 46: Condutos e Bacias de Dissipação no Córrego Pine
Notes: Periodic Inspeções of the dam revealed a slight depression on the upstream slope and leakage through conduit joints, and movement of fine sand from the downstream slope during major maintenance activities.

## Slide 47: Inspeção de Bacia de Dissipação

## Slide 48: Sondagem do concreto
CJ Brown Lake
Notes: Sounding with hammer is a method of determining quality of concrete. Hollow sound indicates failed concrete. High sound indicates good concrete. Also can use chain drag method.

## Slide 49: Macacos hidráulicos para segurança

## Slide 50
Inspecione os lados a jusante e equipamentos de operação da comporta radial caso apareçam ferrugem, corrosão, membros dobrados, etc.

## Slide 51
Fissura localizada a montante na viga de ancoragem dos pilares.

## Slide 52
Manchas de oxidação estão saindo dos pilares no nível da viga de amarração e atrás dos pilares. Fonte possível são as articulações nos pilares apenas a montante das comportas.

## Slide 53
Vigas de amarração seguram as comportas
no lugar, há oxidação laminar dentro dos pilares

## Slide 54
Oxidação laminar no braço crítico.
Oxidação laminar no meio da viga.
Buracos corroídos no fundo.
Viga Munhão corroída

## Slide 55
Fissura na solda do friso da Comporta 1.
Fissura no friso e na solda da Comporta 2
Rachadura na solda do friso na comporta 2.
Corrosão entre
friso e viga

## Slide 56
O braço direito de escora da Comporta 4 está levemente torcido right strut arm.
Falha na viga inferior da Comporta 4
Fissura no friso da Comporta 5.

## Slide 57
As correntes estão muito enferrujadas, desenvolveram bolsões de ferrugem entre os membros, se torcem nos dentes do guincho e / ou os anéis de retenção se arrebentam, desmoronando partes da corrente.
Os parafusos de fixação que prendem as plataformas de elevação para os topos dos pilares estão se enfraquecendo devido a corrosão da oxidação. Muitos estão frouxos e podem puxar as plataformas na água.

## Slide 58
Cabos de aço planos possuem vários locais
oxidados desde a última inspeção.

## Slide 59: Comportas
Inspeção das Comportas e Impermeabilização

## Slide 60: Guia de Eixo de Madeira

## Slide 61: Corrente com roldanas

## Slide 62: Interior da Comporta Radial
Notes: Many times tainter gates have several levels of compartments and the lower compartments get filled with debris. Debris needs to be cleaned out so that it can be properly inspected.

## Slide 63: Perguntas?